第二章  DNA的纯化、浓度的测定及质量鉴定

实验一  DNA(或RNA)的核酸酶处理纯化

一、原理和用途

在基因工程中，DNA与RNA的提取与纯化是最基本的实验方法。在DNA提取时，有时会有RNA的污染，在RNA提取时，有时会有DNA的污染，为了消除它们对后续实验的影响，通常我们要对所提取的DNA或RNA用相应的核酸酶进行纯化。

核糖核酸酶A（又叫RNA酶A，RNase A）来源于牛胰脏，是一种内切核糖核酸酶，可特异性攻击RNA上嘧啶残基的3′端，切割与相邻核苷酸形成的磷酸二酯键，从而除去RNA，其反应终产物为嘧啶3′磷酸及末端带嘧啶3′磷酸的寡核苷酸。

脱氧核糖核酸酶I（又叫DNA酶I，DNase I）来源于牛胰脏，是一种内切脱氧核糖核酸酶，它能水解双链或单链DNA，产生带5′端磷酸基团的单核苷酸及寡核苷酸的混合物。当Mg2+存在时，DNA酶I可独立地作用于每条DNA链，且切割位点随机分布。而当Mn2+存在时，DNA酶I可在两条链大致同一位置上切割DNA链，产生平齐末端或具有1～2个核苷酸突起的DNA片段。

二、实验材料

粗提的DNA（或RNA）溶液。

三、溶液与缓冲液

- 核糖核酸酶A

- 10×RNase A悬浮液

- DNase I

- 10×DNase I液（含MgCl2）或10×DNase I缓冲液（含MnCl2）

- 灭菌纯水

- 无水乙醇

- 70％乙醇

- TE缓冲液

四、仪器设备及耗材

制冰机，冰箱，冷冻低温超速离心机，干燥培养恒温器，恒温水浴箱，旋涡振荡器，真空干燥器，离心管架，吸头盒, 2 (L、10 (L、100 (L、200 (L、1000 (L移液器，10 (L、200 (L、1000 (L吸头，1.5 mL离心管等。

五、实验方法

1.  有些商业用固体RNase A干粉（或DNase I）可能含有微量的DNase（或RNase）活性，故在使用前应去除其活性，去除的方法可按照商家的使用说明书进行。

2.  取一定体积的DNA（或RNA）溶液，放入灭菌的1.5 mL离心管中。

- 按照商家的使用说明书加入一定体积的RNase A或DNase I，混匀，在合适的温度下进行消化。

4.  加入2倍体积冰冷的无水乙醇，混匀，然后－20℃放置30 min 或更长。

5.  4℃，12000 g离心30 min，弃去上清液。

6.  加入冰冷的70％乙醇。

7.  4℃，16000 g离心10～20 min，弃去上清液。

8.  5 min 真空干燥或空气中自然干燥。

9.  溶解在适量TE缓冲液中，4℃冰箱保存过夜。

六、作业与思考题

为什么在使用前要除去RNase A（或DNase I）中含有微量的DNase（或RNase）活性？

实验二  凝胶中的DNA片段的回收与纯化

一、原理和用途

DNA检测时，通常用琼脂糖凝胶或聚丙烯酰胺凝胶进行检测。对于某一特定的DNA片段或PCR产物需要从凝胶中进行回收与纯化。其原理为：将含有一定片段大小DNA的凝胶块从凝胶中割下来，放入透析管中，由于DNA是大分子物质，利用直径小于DNA分子的透析管，再通过电泳使DNA从凝胶中出来，并留在透析管内，收集含有DNA的缓冲液，用乙醇沉淀即可回收和纯化目标片段。纯化的DNA片段可用于测序，PCR反应及载体的连接与转化等。目前已有大量商用从凝胶中进行DNA回收与纯化的试剂盒出售。

二、实验材料

DNA片段或PCR产物。

三、溶液与缓冲液

- 0.5×TBE 缓冲液

- 透析管

- 10 mmol/L EDTA

- 4 % NaHCO3

- 3 mol/L NaAc

- 10 mg/mL溴化乙啶染色液

- 溴酚蓝电泳加样缓冲液

四、仪器设备及耗材

小型高速离心机，电泳仪，电泳槽，凝胶板槽，胶梳子，微波炉，电子天平，凝胶成像仪或紫外透射议，离心管架，吸头盒，2.5 (L、10 (L、 1 00 (L、1 000 (L  移液器，10 (L、100 (L、1 000 (L 吸头，0.2 mL PCR管，1.5 mL离心管等。

五、实验方法

- 琼脂糖凝胶电泳

取5 µL 待纯化的DNA片段或PCR产物，用1.0% 的琼脂糖凝胶电泳检测其大小、纯度及亮度。

对于扩增效果良好且足量的样品，则将每个样品中20～100 µL的 PCR产物用透析管法或购买生物技术公司（如美国Omega公司）生产的胶回收试剂盒进行纯化与回收。下面分别介绍其具体的纯化方法。

- 透析管法

具体的纯化与回收步骤为：

- 收用的EP管的制作：

将灭菌EP管的盖子用小刀挖通，磨平；将其管底切除1.0～1.5 cm，用胶布封住，再加入0.3～0.4 mL热琼脂糖，使其凝固。

(2) 透析管的处理

    - 将透析管剪成适当长度的小段。

    - 用10 mmol/L EDTA和4 % NaHCO3配成终浓度为1 mmol/L EDTA 1000 mL和2 % NaHCO3 (pH 8.0)，将透析管煮沸10 min。

    - 用蒸馏水彻底清洗透析管。

    - 放在1 mmol/L EDTA (pH 8.0)中将之煮沸10 min。

    - 冷却后，存放于4℃，必须确保透析管始终浸没在溶液内。此后，取用透析管必须戴手套。

    - 用前将透析管清洗干净。

(3) PCR产物的纯化与回收

- 将位于1.0 % 的琼脂糖凝胶中的20～100 µL PCR产物在紫外检测仪下挖出来，装入回收用的EP管中，加入0.2 mL热的琼脂糖将其覆盖，待EP管中的琼脂糖凝固后，再在该EP管中加满0.5×TBE缓冲液，约0.4～0.5 mL。

- 用透析管盖住EP管顶部。注意，管中不能出现气泡。

- 去掉EP管底部的胶布，将该管小心放入电泳槽中，管底与电泳槽的负极方向一致，管顶与电泳槽的正极方向一致，在低电压（55 V）中电泳2～3 h，使DNA进入EP管中0.4～0.5 mL 的0.5×TBE缓冲液。

- 让电极反转电泳30 s～60 s，管顶朝下取出EP管，用移液器将管中的0.5×TBE缓冲液吸出，放入另一灭菌EP管中，加入1/10体积的3 mol/L NaAc溶液，再加入2倍体积的―20℃无水乙醇，放在―20℃冰箱中冰冻过夜。

- 用台式离心机将―20℃冰冻过夜的DNA溶液 12000 r/min离心10 min，去掉上清液，用70 % 乙醇12000 r/min离心5～10 min，再重复1次，沉淀即为纯化的DNA。真空或空气中自然干燥。

- 将沉淀溶于10～50 µL纯水中，待充分溶解后，取2 µL纯化的DNA，用1.0% 的琼脂糖凝胶进行检测，55 V电泳1 h。

- 电泳完毕，经凝胶成像仪检测，可见1条清晰的DNA带纹。

透析管法的优点：用该法纯化的DNA效率能达到70%～80 %，简单方便，费用低廉，且不需要特殊的仪器设备，回收的DNA量完全能满足测序的要求。

3．胶纯化试剂盒法

以美国Omega公司生产的胶回收试剂盒为例，其它试剂盒参照说明书：

      - 用新配的0.5×TBE溶液作为电泳缓冲液。

      - 在紫外灯下（最好不要超过30 s）切除含有目标DNA的琼脂糖凝胶，装入1.5 mL EP管中（事先称出该管的重量）。

      - 称出含有目标DNA的琼脂糖凝胶的重量。假设胶的浓度为1 g/mL，0.1 g胶相当于0.1 mL体积缓冲液的重量。往管中加入3～4倍胶体积的Binding Buffer。把该混合物在恒温摇床中55～65℃温育7 min或直至胶完全融化（温育期间需每隔2～3 min摇动一次）。待该混合物完全溶解后，需检测其pH值。当pH>8时，DNA产量急剧降低，如该混合物的颜色变为桔红或红色时，需加5 µL 5 mol/L NaAc（pH 5.2）使其pH值降下来，这时混合物的颜色应该呈微黄色。

注意：如果纯化的DNA片段< 500 bp，待该混合物融化后，还需加等体积胶的异丙醇，例如0.2 g胶需加0.8 mL Binding Buffer及0.2 mL异丙醇；对于>4 kb的DNA片段，只加1.5倍胶体积的异丙醇即可。

      - 加750 µL DNA/胶溶液到HiBind DNA 旋转柱（安装在干净的2 mL 收集管中），在微型离心机中室温下10000 g 离心1 min，倒掉收集管中的溶液。对大于850 µL体积的DNA/胶溶液，连续把该溶液加入旋转柱，连续离心。每个HiBind DNA 旋转柱可纯化25～30 µg DNA。

      - 可选择使用：加300 µL Binding Buffer洗旋转柱，室温下10000 g 离心1 min，倒掉收集管中的溶液。

      - 加750 µL Wash buffer（用前需用无水乙醇稀释）到HiBind DNA 旋转柱中，放置2～3 min，室温下10000 g 离心1 min。

      - 倒掉收集管中的溶液，重复步骤⑥ 一次。

      - 倒掉收集管中的溶液，10000 g离心空柱1 min，以干燥柱基部（关键）。

      - 把柱放在一干净灭菌的1.5 mL Eppendorf管上，加30～50 µL DNA Elution Buffer(洗脱液)，10000 g 离心1 min以洗脱DNA，其回收率约为80%～90 %。再洗一次可洗脱残余的DNA，但需低速离心。

      - 取1～2 µL纯化的DNA，用1.0 % 的琼脂糖凝胶进行电泳检测，可见1条清晰的DNA带纹。

      - 胶纯化试剂盒法具有简单快捷，成功率高等优点，但费用稍高。纯化后的PCR产物可直接用于测序，或连接到载体中再测序。

六、作业与思考题

为什么在用透析管法对凝胶中的DNA进行纯化与回收时，要让电极反转电泳30 s～60 s，而且管顶朝下取出Eppendorf管，再用移液器将管中的0.5×TBE缓冲液吸出？

实验三  DNA浓度的分光光度计测定

一、原理和用途

为了对DNA进行分析并获得最佳结果，必须用一定的、精确量的DNA，所以所分离的DNA 必须测定其浓度和通过电泳检查DNA质量。浓度的测定一般用分光光度计法。

组成核酸分子的碱基，均具有一定的吸收紫外线特性，最大吸收值的波长为250～270 nm之间。例如腺嘌呤的最大紫外线吸收值在260.5 nm，胞嘧啶：267 nm，胸腺嘧啶：264.5 nm，尿嘧啶：259 nm。这些碱基与戊糖，磷酸形成核苷酸后，其最大吸收峰不会改变，但核酸的最大吸收波长是260 nm，吸收低谷在230 nm，这个物理特性为测定核酸溶液浓度提供了基础。

在波长260 nm紫外线下，1 OD值的光密度相当于双链DNA浓度为50 (g/mL；单链DNA或RNA为40 (g/mL；单链寡聚核苷酸为20 (g/mL。可以此来计算核酸样品的浓度。

分光光度法不但能确定核酸的浓度，还可以通过测定在260 nm和280 nm的紫外线吸收值的比值（A260/A280）估计核酸的纯度。DNA的比值为1.8，RNA比值为2.0。若DNA比值高于1.8，说明制剂中RNA尚未除尽。RNA、DNA溶液中含有酚和蛋白质将导致比值降低。270 nm存在高吸收表明有酚的干扰。当然也会出现既含蛋白质又含RNA的DNA溶液比值为1.8的情况，所以有必要结合凝胶电泳等方法检测有无RNA，或用测定蛋白质的方法检测是否存在蛋白质。紫外分光光度法只用于测定浓度大于0.25 (g/mL的核酸溶液。

二、实验材料

分离的DNA或RNA。

三、溶液与缓冲液

- TE缓冲液：

10  mmol/L Tris

1 mmol/L EDTA

pH 调至8.0，高压灭菌。

四、仪器设备及耗材

紫外分光光度计或核酸蛋白测定仪（使用前预热稳定10 min），小型高速离心机，旋涡振荡器，1.5 mL EP管。2 μL 、10 μL 、100 μL 、200 μL 、1000 μL 移液器，10 μL 、200 μ L、1000 μL吸头, 离心管架，吸头盒等。

五、实验方法

- 按照经验将所分离的DNA或RNA 用TE缓冲液稀释成不同的倍数如：5倍, 10倍, 20倍, 30倍, 40倍和50倍。取5个1.5 mL离心管放在冰上，编号，给5个离心管先分别加入80 μL、90 μL，95 μL 、96.7 μL、97.5 μL, 98 μLTE－缓冲液，然后分别加入所分离的DNA样品20 μL、10 μL、5 μL、3.3 μL、2.5 μL 和2 μL。

- 每个离心管在旋涡振荡器上振荡混匀后，瞬时离心。

- 准备一个对照，只放TE缓冲液。

- 分光光度计提前15 min 打开。

- 将TE－缓冲液转入紫外分光光度计的石英比色皿中，校正零点。

- 将稀释的DNA样品一一转入DNA比色皿中，在波长260 nm上测定DNA浓度。紫外分光光度计的计算机程序自动给出光密度、浓度和纯度。在260 nm和280 nm分别读出光密度，DNA的样品的浓度为OD260值×核酸稀释倍数×50（μg/mL）；RNA的样品的浓度为：OD260值×核酸稀释倍数×40（μg/mL）。每一样品的实测值乘上稀释倍数所得的数值平均，即为该样品的实际DNA浓度。注意：每次测定完必须用TE缓冲液冲洗比色皿后，才能加入第二个样品，以保证测定的准确性。

- 若为DNA样品，OD260/OD280的比值大于1.8，说明仍存在RNA，可以考虑用RNA酶处理样品；小于1.6，说明样品中存在蛋白质或酚，应再用酚/氯仿抽提，抽提后，以乙醇沉淀纯化DNA。RNA样品OD260/OD280比值小于2，也应考虑再用酚/氯仿抽提。

- 根据DNA母液的浓度，即可计算出所用DNA量的体积。

- 通过电泳检查DNA质量，没降解的DNA一般出现一条相对集中的带，电泳方法见实验五DNA琼脂凝胶电泳。

五、作业与思考题

如何利用分光光度计测量DNA样品的浓度？还有其它方法吗？它们之间有何区别？

实验四  DNA质量与浓度的凝胶电泳法测定

一、原理和用途

凝胶电泳技术的原理详见第三章的实验一。

DNA和RNA本身并不产生荧光，但在荧光染料溴化乙锭（ethidiun bromide, EB）嵌入碱基平面之间后，DNA样品在紫外线照射激发下，可以发出红色荧光，其荧光强度与核酸含量成正比。使用一系列已知的不同浓度DNA溶液做标准对照，可以比较出被测DNA溶液的浓度。灵敏度可达1～10 ng。

染色一般是在凝胶或电泳缓冲液中加入终浓度为0.5 μg/mL的EB，但是由于EB带正电荷，中和核酸分子的负电荷，同时它的嵌入增加了核酸分子的刚性，使迁移率减慢，故不宜用于凝胶电泳测定核酸分子的大小。利用凝胶电泳比较估计或测定样品DNA的含量，也不适合在凝胶中直接加入EB，因此在凝胶中，游离的EB分子向负极游动，会使样品中前后各带染色不均匀，影响定量。故应在电泳后，将凝胶浸入0.5 μg/mL的EB水溶液中10 min进行染色。

EB见光易分解，故应存棕色试剂瓶中于4℃条件下保存。染色时也应避光。电泳后应立即染色观察或拍照记录。若不能马上拍照，可用保鲜膜或塑料袋封好置于4℃下过夜，核酸带型改变不大。

比较样品DNA条带与λDNA标准条带的亮度即可对样品DNA进行定量。通过肉眼比较条带的强度可对DNA含量进行粗略估计（±10 ng），但通过图像处理设备和凝胶分析软件，例如UVP（Cambridge）软件包SW2000可进行更高精度的分析，这种设备对条带的强度均赋予数值，通过λDNA标准绘制出DNA量与条带亮度的标准曲线，这样就可以更精确地估算出未知样品中的DNA含量。

另外在比较时，应该考虑DNA或RNA样品中分子大小与标准对照中核酸分子的长度。

不同大小的DNA片段在凝胶中的迁移速度不同，据此，科研工作者们便能判断DNA的分子质量，其有无降解。同时，通过同已知分子质量的标准DNA片段之间的比较，还可以测定出随迁移的DNA片段的分子质量。

荧光分析法灵敏快速，不但能测定浓度小于0.25 μg/mL的样品，还可了解核酸样品中由于RNA或非核酸类杂质的污染而干扰紫外吸收的情形。但它的荧光强度决定于溴化乙锭嵌入碱基中的多少，这与DNA的超螺旋程度密切相关，标准品与样品难以完全一致，并且还受其它影响荧光发光污染物的影响。

二、实验材料

分离的DNA或RNA。

三、溶液与缓冲液

1．50×TAE (50倍体积的TAE储存液)

配 1000 mL50×TAE：

Tris                    242 g

冰乙酸                 57.1 mL

0.5 mol/L EDTA，pH 8.0  100 mL

2．凝胶上样缓冲液（6×）

溴酚蓝          　　    0.25％

蔗糖             　　   40％

3．琼脂糖

4．溴化乙锭溶液 (EB)    　　10 mg/mL

在100 mL水中加入1 g溴化乙锭，磁力搅拌数小时以确保其完全溶解，然后用铝箔包裹容器或转移至棕色瓶中，室温保存。

5．标准DNA样品

注意：溴化乙锭是强诱变剂，称量粉末时要带面罩，使用时要带手套。

四、仪器设备及耗材

电泳仪，电泳槽，定量移液器，紫外线透射仪或凝胶成象仪，微波炉。

五、实验方法

1．取2 μL DNA样品，加0.4 μL电泳上样缓冲液（含溴酚蓝），混匀后加样于琼脂糖微型电泳的样品孔内。

2．取一系列浓度不同的2 μL标准DNA样品（0.5～50 μg/μL）与0.4 μL上样缓冲液混合上样。标准DNA溶液中，应含有一种与样品DNA分子量大小相近似的DNA分子。

3．电泳：使DNA移入琼脂糖胶内。一般为溴酚蓝迁移2 cm左右即可停止电泳。

4．电泳后将凝胶浸入0.5 μg/mL的EB水溶液中10 min进行染色

5．将凝胶浸入含0.01 mol/L MgCl2的电泳缓冲液中5 min，进行背景脱色。

6．用短波紫外线（254 nm）进行拍照，比较样品DNA与DNA标准品的荧光强度，并计算出待测样品中DNA的浓度。

7．如果DNA已经降解，DNA的带就会拖尾巴，或出现弥散性分布，而不能形成清晰、紧凑的带纹，这样的DNA样品不能用于进一步研究。

六、作业与思考题

如何使用凝胶电泳技术确定DNA的质量与浓度？